## Slide 1: ПРОЕКТ МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ Україна Аналіз витрат і зисків (АВЗ) Фінансовий аналіз

## Slide 2: Основні положення (методологія АВЗ)
АВЗ – це аналітичний інструмент для оцінки фінансової та економічної доцільності інвестиційного проекту та обґрунтування внеску державних коштів. Два рівні аналізу: бенефіціар проекту (фінансовий аналіз) та суспільство в цілому (економічний аналіз)
Наростаючий метод: «ситуація з проектом» (базова ситуація) порівнюється з «ситуацією без проекту» (ситуація без змін)
Метод кількісного вираження: всі витрати і зиски представлено у грошовому вираженні (для порівняння: в мультикритеріальному аналізі використовується система оцінки в балах (експертна оцінка)
Метод грошового потоку: побудований на основі грошового потоку, а не на методі визначення прибутків і збитків
Метод визначення поточної (дисконтованої вартості): дисконтування грошового потоку (гроші через 30 років – це зовсім не ті гроші, що сьогодні)
Довготермінова перспектива (витрати і зиски проекту проявляються протягом певного періоду часу, як правило, 10 – 30 років, в залежності від корисного терміну використання активів проекту)
Сталі (реальні) ціни: ціни не коригуються на індекс інфляції (номінальні ціни)
Мікроекономічний метод: АВЗ не є макроекономічний дослідження, яке вимірює економічний вплив – вплив на ВВП, зайнятість тощо

## Slide 3: Структура АВЗ
Контекст проекту, завдання та визначення
Технічна доцільність (попит та аналіз варіантів) та екологічна сталість
Фінансовий аналіз:
  Інвестиційні витрати
  Експлуатаційні витрати
  Експлуатаційні доходи
  Аналіз доступності
  Джерела фінансування
  Показники фінансової ефективності
  Фінансова сталість
Економічний аналіз (див. наступну презентацію)
Аналіз рисків та чутливості (див. наступну презентацію)

## Slide 4: Розрахунок показників ефективності
Дисконтування готівкового потоку проекту
Де P = поточна вартість; F = майбутня вартість; r = ставка дисконтування, кількість років
Ставка дисконтування: процентна ставка, яка використовується для дисконтування майбутніх витрат та зисків проекту
Чиста дисконтована вартість (ЧДВ): різниця між поточними вартостями майбутніх зисків і витрат
Методологія застосовується і до фінансових і до економічних показників ефективності

## Slide 5: Показники фінансової ефективності
Показники фінансової ефективності
  Фінансова чиста дисконтована вартість інвестиції (FNPV/C)
  Фінансова чиста дисконтована вартість для національного капіталу (FNPV/K)
  Фінансова ставка рентабельності для інвестицій (FRR/C)
  Фінансова ставка рентабельності для національного капіталу (FRR/K)
Показові значення показників фінансової ефективності
  Ставка дисконтування (в реальному вираженні): рекомендація Європейської Комісії 4%. Може коригуватися в залежності від макроекономічних умов відповідної країни
  Якщо FRR/C < 4%, проект не рентабельний - причини для державного фінансування
  Якщо FRR/C < 4% це означає, що FNPV/C < 0 в одиницях валюти (гривня)

## Slide 6: Конкретний приклад «Розвиток трамвайних перевезень у Місті (проект трамваю)
Опис проекту:
Реконструкція трамвайної колії 2,06 км;
Будівництво нової трамвайної колії 2,26км (новий маршрут)
Заміна контактної мережі9,5км
Прокладка нового електрокабеля 2,15км
Закупівля 8 нових трамваїв (4 осі)
Інвестиційний період 2017-2019
Загальна інвестиційна вартість 15,855 млн євро
Включаючи ПДВ 0,561 млн євро

## Slide 7: Аналіз попиту
Існуючий рух
  Кількість пасажирів трамваю в 2015: 6,74 млн (зростання 2,4% щодо попереднього року)
  2,4% зростання щодо попереднього року
Зміна видів транспорту (з автобусу й автомобілю на трамвай)
  Прив’язаність трамвайних маршрутів до напрямків поїздок населення
  Доступність цін на квитки
  Придбання нового рухомого складу – збільшення транспортних перевезень та задоволення клієнта satisfaction
Прогнозування руху (кількість пасажирів)
 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Темпи щорічного зростання руху | 0% | 1,6% | 0% | 0% | 1,1% | 1,3%
Переорієнтований рух | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 328 | 165 330
Кількість пасажирів | 6 740 580 | 6 847 956 | 6 847 956 | 6 847 956 | 6 923 284 | 7 013 286

## Slide 8: Інвестиційні витрати
Початкові інвестиційні витрати
  Роботи
  Товари
  Послуги
  Управління проектом
  Непередбачені витрати (фізичні та цінові)
Вартість заміни
  Заміна початкових інвестицій протягом терміну виконання проекту
  Приклади: основні активи з коротким корисним життям, ІТ, техніка, транспортні засоби тощо
  Як правило фінансується бенефіціаром з власних коштів
Залишкова вартість
  Вартість основних активів проекту після завершення терміну виконання проекту
  Включено в останній рік циклу реалізації проекту
  Методологія розрахунку така ж, як і залишкова вартість основних активів в бухгалтерському обліку

## Slide 9: Інвестиційні витрати трамвайного проекту, без ПДВ (євро)
 | 2017 (1) | 2018 (2) | 2019 (3) | Всього
Нагляд | 115 000 | 115 000 | 40 000 | 270 000
Будівництво | 7 076 049 | 4 777 424 | 767 645 | 12 621 118
Контактна мережа | 1 814 005 | 0 | 0 | 1 814 005
Система енергопостачання (новий кабель) | 169 847 | 72 791 | 0 | 242 638
Колія (нова інфраструктура) | 4 708 375 | 2 017 875 | 0 | 6 726 249
Колія (реконструкція) | 4 708 375 | 2 017 875 | 0 | 6 726 249
Придбання нового рухомого складу (8 одиниць) | 1 680 000 | 720 000 | 0 | 2 400 000
Інформаційна підтримка | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000
Загальна вартість (без ПДВ) | 8 872 049 | 5 613 424 | 848 645 | 15 294 118

## Slide 10: Експлуатаційні витрати трамвайного проекту, млн євро
 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030
Витрати на електроенергії для трамваїв | 0,303 | 0,303 | 0,279 | 0,330 | 0,330 | 0,330
Щоденне обслуговування вагонів | 0,055 | 0,055 | 0,046 | 0,054 | 0,054 | 0,054
Техутримання інфраструктури | 0,021 | 0,021 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013
Штат | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,149 | 2,149 | 2,149
Адміністрація | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051
Інші експлуатаційні витрати | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,096 | 0,096 | 0,096
Всього експлуатаційні витрати (з проектом) | 2,610 | 2,610 | 2,569 | 2,693 | 2,693 | 2,693
Наростаючі експлуатаційні витрати | 0,000 | 0,000 | (0,041) | 0,084 | 0,084 | 0,084
Вплив проекту на операційні витрати
  Зростання кількість водіїв трамваю (будівництво нових ліній)
  Збільшені витрати на утримання колії для нової лінії
  Зменшення обслуговування колії та контактної мережі для існуючих ліній
  Зменшення споживання електроенергії (новий рухомий склад)

## Slide 11: Експлуатаційні доходи трамвайного проекту (млн євро)
 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030
Пасажири, які дають доходи (млн) | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978
Доходи від продажу квитків | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968
Інші доходи | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012
Загальні доходи (ситуація без проекту) | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980
Пасажири, які дають доходи (млн) | 2,978 | 2,978 | 3,011 | 3,050 | 3,050 | 3,050
Доходи від продажу квитків | 0,968 | 0,968 | 0,978 | 0,991 | 0,991 | 0,991
Інші доходи | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0012
Загальні доходи (ситуація з проектом) | 0,980 | 0,980 | 0,990 | 1,003 | 1,003 | 1,003
Наростаючі експлуатаційні доходи | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,023 | 0,023 | 0,023
Наростаючий чистий операційний результат | 0,000 | 0,000 | 0,051 | (0,060) | (0,060) | (0,060)
Вплив проекту на експлуатаційні доходи
  Середній дохід на поїздку 0,384 євро без ПДВ
  Знижки для певних пасажирських груп
  Тарифи не зростають (аналіз доступності) після реалізації проекту

## Slide 12: Фінансові показники трамвайного проекту
 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2046
Наростаючі експлуатаційні доходи (млн євро) | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,023 | 0,023 | 0,023
Доходи загалом (млн євро) | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,023 | 0,023 | 0,023
Наростаючі експлуатаційні витрат (млн євро) | 0,000 | 0,000 | (0,041) | 0,084 | 0,084 | 0,084
Інвестиційні витрати (млн євро) | 8,872 | 5,613 | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 0,000
Залишкова вартість (млн євро) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | (1,094)
Загальні витрати | 8,872 | 5,613 | 0,768 | 0,084 | 0,084 | 0,084
Чистий грошовий потік | (8,872) | (5,613) | (0,757) | (0,060) | (0,060) | 1,031
FRR/C (2017-2046) |  |  |  |  |  | (12,2%)
FNPV/C (2017-2046)(млн євро) |  |  |  |  |  | (15,360)
Оцінка фінансових показників проекту
  Фінансова ставка рентабельності інвестицій (FRR/C) –и 12,2% і нижче фінансової альтернативної вартості капіталу (4%)
  Проект не може забезпечити кошти для фінансування своїх CAPEX та OPEX
  Необхідне державне фінансування інвестиційних витрат

## Slide 13: Фінансування та фінансова сталість трамвайного проекту (млн євро)
 | 2017 | 2018 | 2019 | Total
Власні кошти (капітал) для ПДВ | 0,377 | 0,176 | 0,009 | 0,561
Міська рада | 0,932 | 0,589 | 0,085 | 1,606
Обласна рада | 0,399 | 0,253 | 0,036 | 0,688
Інше державне фінансування | 0,467 | 0,295 | 0,043 | 0,805
Національна програма державного фінансування | 7,075 | 4,476 | 0,645 | 12,196
Загалом фінансові джерела (вкл. ПДВ) | 9,249 | 5,789 | 0,817 | 15,856
  100% витрат проекту без ПДВ фінансується за рахунок державних джерел, тобто забезпечена фінансова сталість проекту
  Наростаючий негативний чистий операційний результат – 0,060 млн євро буде фінансуватися бенефіціаром проекту за рахунок операційних доходів